Приложение №1

к  договору  управления                                   многоквартирным домом

от  __.__.2015г.

Минимальный перечень работ и услуг по управлению,

содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

| № |  | Наименование услуг и работ |  |  | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  |  |  |  | выполнения |
|  |  |  |  |  |  |  |  | услуг и работ |
| 1 | Содержание конструктивных элементов МКД |  |  |
| 1.1 | Работы, выполняемые в отношении всех видов |  |
|  | фундаментов |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Проверка | соответствия параметров вертикальной | постоянно |
|  | планировки территории вокруг здания проектным |  |
|  | параметрам с устранением выявленных нарушений |  |  |
| 1.1.2 | Проверка технического состояния видимых частей конструкций с устранением выявленных нарушений путем разработки контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детального обследования и составления плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций | постоянно |
| 1.1.3 | Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. Устранение выявленных нарушений путем восстановления их работоспособности | Постоянно Согласно перечня и плана мероприятий (текущий ремонт) |
| 1.2 | Работы, выполняемые в зданиях с подвалами |  |  |  |
| 1.2.1 | Проверка | температурно-влажностного | режима | 2 раза в год |
|  | подвальных помещений с устранением выявленных |  |
|  | нарушений |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Проверка состояния помещений подвалов, входов |  | постоянно |
|  | в подвалы и приямков и принятие мер: |  |  |  |
|  | - исключающих подтопление этих помещений, в том | постоянно |
|  | числе путем откачки грунтовых вод |  |  |  |
|  | - исключающих | захламление, | загрязнение | и | постоянно |
|  | загромождение этих помещений |  |  |  |  |
|  | - обеспечивающих их вентиляцию в соответствии |  | постоянно |
|  | с проектными требованиями |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них с устранением выявленных неисправностей | Постоянно |  |
| 1.2.4 | Установка сеток и решеток на проемы, каналы и отверстия для защиты от проникновения грызунов | Согласно перечня и плана мероприятий (текущий ремонт) |
| 1.2.5 | Обеспечение освещения подвальных помещений |  | по мере |  |
|  | и | технических подполий, включая смену | необходимости |  |
|  | перегоревших лампочек |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания |  |
|  | стен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Выявление отклонений от проектных условий |  | постоянно |  |
|  | эксплуатации, | несанкционированного | изменения |  |  |
|  | конструктивного решения, признаков потери |  |  |  |
|  | несущей способности, наличия деформаций, |  |  |
|  | нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции |  |  |
|  | между цокольной частью здания и стенами, |  |  |
|  | неисправности водоотводящих устройств. |  |  |  |
|  | В случае выявления повреждений и нарушений – | Согласно перечня и плана мероприятий (текущий ремонт) |
|  | составление |  | плана | мероприятий | по |  |
|  | инструментальному | обследованию | стен | и |  |
|  | восстановлению |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектных условий их эксплуатации с последующим |  |
|  | выполнением этого плана мероприятий |  |  |  |
| 1.3.2 | Выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из Несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков. | постоянно |
|  |  | Согласно перечня и плана мероприятий (текущий ремонт) |  |
|  | В случае выявления повреждений и нарушений – |  |  |
|  | составление |  | плана | мероприятий | по |  |  |
|  | инструментальному | обследованию | стен | и |  |  |
|  | восстановлению |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектных условий их эксплуатации с последующим |  |  |
|  | выполнением этого плана мероприятий |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков. | постоянно |  |
|  |  | Согласно перечня и плана мероприятий (текущий ремонт) |  |
|  | В случае выявления повреждений и нарушений – составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен И восстановлению проектных условий их эксплуатации с последующим выполнением этого плана мероприятий |  |  |
| 1.4 | Работы, выполняемые в | целях | надлежащего |  |
|  | содержания перекрытий и покрытий |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Выявление нарушений условий эксплуатации, |  |  | постоянно |
|  | несанкционированных | изменений конструктивного |  |
|  | решения, выявление прогибов, трещин и колебаний. |  |  |
|  | В случае выявления повреждений и нарушений – |  |
|  | разработка | (при | необходимости) | плана | Согласно перечня и плана мероприятий (текущий ремонт) |
|  | восстановительных | работ | и | проведение |  |
|  | восстановительных работ |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 | Выявление наличия, характера и величины трещин, | постоянно |
|  | смещения плит одной относительно другой |  |  |  |
|  | по высоте, отслоения защитного слоя бетона |  |  |  |
|  | и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах |  |  |
|  | с перекрытиями и покрытиями из монолитного |  |  |  |
|  | железобетона и сборных железобетонных плит. |  |  |
|  | В случае выявления повреждений и нарушений – |  |
|  | разработка | (при | необходимости) | плана | Согласно перечня и плана мероприятий (текущий ремонт) |
|  | восстановительных | работ | и | проведение |  |
|  | восстановительных работ |  |  |  |  |  |
| 1.4.3 | Выявление наличия, характера и величины трещин, | постоянно |
|  | смещения плит одной относительно другой |  |  |  |
|  | по высоте, отслоения защитного слоя в заделке |  |
|  | швов, следов протечек или промерзаний на плитах |  |
|  | и на стенах в местах опирания, отслоения защитного |  |
|  | слоя бетона и оголения арматуры, коррозии |  |
|  | арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями |  |  |
|  | из сборного железобетонного настила. |  |  |  | Согласно перечня и плана мероприятий (текущий ремонт) |  |
|  | В случае выявления повреждений и нарушений – |  |  |
|  | разработка | (при | необходимости) | плана |  |  |
|  | восстановительных | работ | и | проведение |  |  |
|  | восстановительных работ |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.4 | Выявление наличия, характера и величины трещин в | постоянно |
|  | сводах, изменений состояния кладки, коррозии |  |
|  | балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов. |  |
|  | В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ | Согласно перечня и плана мероприятий (текущий ремонт) |
| 1.4.5 | Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции | постоянно |
|  | и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев |  |
|  | к конструкциям перекрытия (покрытия). |  |  |
|  | В случае выявления повреждений и нарушений – |  |
|  | разработка | (при |  | необходимости) | плана | Согласно перечня и плана мероприятий (текущий ремонт) |
|  | восстановительных | работ | и | проведение |  |
|  | восстановительных работ |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Работы, | выполняемые | в | целях | надлежащего |  |
|  | содержания колонн и столбов |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Выявление нарушений условий эксплуатации, | постоянно |
|  | несанкционированных | изменений конструктивного |  |
|  | решения, потери устойчивости, наличия, характера и |  |
|  | величины трещин, выпучивания, отклонения |  |
|  | от вертикали. |  |  |  |  |  | Согласно перечня и плана мероприятий (текущий ремонт) |
|  | В случае выявления повреждений и нарушений – |  |
|  | разработка | (при |  | необходимости) | плана |  |
|  | восстановительных | работ | и | проведение |  |
|  | восстановительных работ |  |  |  |  |  |
| 1.5.2 | Контроль состояния и выявление коррозии арматуры | постоянно |
|  | и арматурной сетки, отслоения защитного слоя |  |
|  | бетона, оголения арматуры и нарушения ее |  |
|  | сцепления с бетоном, глубоких сколов бетона, |  |
|  | состояния металлических закладных деталей в |  |
|  | домах |  |  |  |  |  |  |  |
|  | со сборными и монолитными железобетонными |  |
|  | колоннами. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В случае выявления повреждений и нарушений – | Согласно перечня и плана мероприятий (текущий ремонт) |
|  | разработка (при необходимости) плана |  |  |  |
|  | восстановительных | работ | и | проведение |  |
|  | восстановительных работ |  |  |  |  |  |
| 1.5.3 | Выявление разрушения или выпадения | кирпичей, | постоянно |
|  | разрывов или выдергивания стальных связей |  |
|  | и анкеров, повреждений кладки под опорами балок и |  |
|  | перемычек, раздробления камня или смещения |  |
|  | рядов кладки по горизонтальным швам в домах |  |
|  | с кирпичными столбами. |  |  |  |  |  |
|  | В случае выявления повреждений и нарушений – |  |
|  | разработка | (при |  | необходимости) | плана | Согласно перечня и плана мероприятий (текущий ремонт) |
|  | восстановительных | работ | и | проведение |  |
|  | восстановительных работ |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Работы, | выполняемые | в | целях | надлежащего |  |
|  | содержания балок (ригелей) перекрытий и |  |
|  | покрытий |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Контроль состояния и выявление нарушений условий | постоянно |
|  | эксплуатации, | несанкционированных | изменений |  |
|  | конструктивного решения, устойчивости, прогибов, |  |
|  | колебаний и трещин. |  |  |  |  | согласно плану |
|  | В случае выявления повреждений и нарушений – |  |
|  | разработка | (при | необходимости) |  | Согласно перечня и плана мероприятий (текущий ремонт) |
|  | восстановительных | работ | и | проведение |  |
|  | восстановительных работ |  |  |  |  |
| 1.6.2 | Выявление поверхностных отколов и отслоения |  | постоянно |
|  | защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и |  |
|  | коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов |  |  |
|  | бетона в сжатой зоне в домах с монолитными |  |  |
|  | и сборными железобетонными балками перекрытий и |  |
|  | покрытий. |  |  |  |  |  |  |
|  | В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) восстановительных работ и проведение восстановительных работ |  |
|  |  | Согласно перечня и плана мероприятий (текущий ремонт) |
| 1.7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего |  |
|  | содержания крыш |  |  |  |  |  |
| 1.7.1 | Проверка кровли (крыши) на отсутствие протечек | постоянно |
| 1.7.2 | Устранение нарушений, приводящих к протечкам | Незамедлительно (текущий ремонт) |
| 1.7.3 | Проверка молниезащитных устройств, заземления | постоянно |
|  | мачт и другого оборудования, расположенного |  |  |
|  | на крыше. |  |  |  |  |  | Согласно перечня и плана мероприятий (текущий ремонт) |
|  | В случае выявления повреждений и нарушений – |  |
|  | разработка | (при | необходимости) | плана |  |
|  | восстановительных | работ | и | проведение |  |
|  | восстановительных работ |  |  |  |  |
| 1.7.4 | Выявление деформации и повреждений несущих | постоянно |
|  | кровельных конструкций, |  |  |  |  |
|  | креплений элементов несущих конструкций крыши, |  |
|  | водоотводящих устройств и оборудования, слуховых |  |
|  | окон, выходов на крыши, ходовых досок и |  |
|  | переходных мостиков на чердаках, осадочных и |  |
|  | температурных швов, водоприемных воронок |  |
|  | внутреннего водостока. |  |  |  |  |
|  | В случае выявления нарушений, приводящих |  | незамедлительно |
|  | к протечкам, – их устранение. |  |  |  |  |
|  | В остальных случаях – разработка (при | Согласно перечня и плана мероприятий (текущий ремонт) |
|  | необходимости) плана восстановительных работ и |  |
|  | проведение восстановительных работ |  |  |  |
| 1.7.5 | Проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на крышах. | постоянно |
|  | В случае выявления нарушений, приводящих к протечкам, – их устранение. В остальных случаях – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ | незамедлительно Согласно перечня и плана мероприятий (текущий ремонт) |
| 1.7.6 | Проверка температурно-влажностного режима |  | 2 раза в год |
|  | и воздухообмена на чердаке. |  |  |  |  |  | Согласно перечня и плана мероприятий (текущий ремонт |
|  | В случае выявления нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ, включая утепление чердачных перекрытий, мелкий ремонт и утепление дверей, люков выхода на чердаки и крышу |  |
| 1.7.7 | Контроль состояния оборудования или устройств, | постоянно |
|  | предотвращающих образование наледи и сосулек. |  |  |
|  | В случае выявления повреждений и нарушений – | Согласно перечня и плана мероприятий (текущий ремонт) |
|  | разработка плана восстановительных работ |  |  |
|  | (при | необходимости) |  | и |  | проведение |  |
|  | восстановительных работ |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.8 | Осмотр потолков верхних этажей домов с | постоянно |
|  | совмещенными (бесчердачными) крышами для |  |
|  | обеспечения | нормативных | требований | их |  |
|  | эксплуатации в период продолжительной и |  |
|  | устойчивой отрицательной температуры наружного |  |
|  | воздуха, влияющей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на возможные промерзания их покрытий. |  |  |  |
|  | В случае выявления нарушений, приводящих |  | незамедлительно согласно плану |
|  | к протечкам, – их устранение. |  |  |  |  |  |
|  | В остальных случаях – разработка (при | Согласно перечня и плана мероприятий (текущий ремонт) |
|  | необходимости) плана восстановительных работ и |  |
|  | проведение восстановительных работ |  |  |  |  |
| 1.7.9 | Проверка и очистка кровли и водоотводящих |  | по мере |
|  | устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих | необходимости, |
|  | стоку дождевых и талых вод |  |  |  |  |  | но не реже |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 раз в год |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (весной |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | и осенью) |
| 1.7.10 | Проверка и очистка кровли от скопления снега, | по мере |
|  | снежных навесов, сосулек и наледи в осенний, |  | необходимости |
|  | весенний и зимний периоды |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.11 | Проверка и восстановление защитного окрасочного | Согласно перечня и плана мероприятий (текущий ремонт) |
|  | слоя | металлических | элементов, | окраска |  |
|  | металлических |  | креплений |  | кровель |  |
|  | антикоррозийными | защитными | красками | и |  |
|  | составами |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.12 | Проверка и восстановление антикоррозионного | Согласно перечня и плана мероприятий (текущий ремонт) |
|  | покрытия стальных связей, размещенных на крыше |  |
|  | и в технических помещениях металлических деталей |  |
| 1.7.13 | Дезинфекция, дератизация и дезинсекция |  |  | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год |
|  | чердачных помещений |  |  |  |  |  |
| 1.7.14 | Закрытие чердачных дверей и металлических |  | постоянно |
|  | решеток на замки |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего |  |
|  | содержания лестниц |  |  |  |  |  |
| 1.8.1 | Выявление деформации и повреждений |  |  | постоянно |
|  | в несущих конструкциях, надежности крепления |  |  |
|  | ограждений, выбоин и сколов в ступенях. |  |  |  |
|  | В случае выявления повреждений и нарушений – |  |
|  | разработка | (при | необходимости) | плана | Согласно перечня и плана мероприятий (текущий ремонт) |
|  | восстановительных | работ | и | проведение |  |
|  | восстановительных работ |  |  |  |  |
| 1.8.2 | Выявление наличия и параметров трещин в | постоянно |
|  | сопряжениях маршевых плит с несущими |  |
|  | конструкциями, оголения и коррозии арматуры, |  |
|  | нарушения связей |  |  |  |  |  |
|  | в отдельных проступях в домах с железобетонными |  |
|  | лестницами. |  |  |  |  |  |  |
|  | В случае выявления повреждений и нарушений – | Согласно перечня и плана мероприятий (текущий ремонт) |
|  | разработка | (при | необходимости) | плана |  |
|  | восстановительных | работ | и | проведение |  |
|  | восстановительных работ |  |  |  |  |
| 1.9 | Работы, выполняемые в целях надлежащего |  |
|  | содержания фасадов |  |  |  |  |  |
| 1.9.1 | Выявление нарушений отделки фасадов и их |  | постоянно |
|  | отдельных элементов, ослабления связи отделочных |  |
|  | слоев со стенами. В случае выявления повреждений | Согласно перечня и плана мероприятий (текущий ремонт) |
|  | и нарушений – разработка (при необходимости) |  |
|  | плана восстановительных работ и проведение |  |
|  | восстановительных работ, в том числе ремонт и |  |
|  | окраска отдельных элементов фасадов, а также |  |
|  | герметизация стыков, заделка выбоин и трещин на |  |
|  | поверхности блоков |  |  |  |  |  |
|  | и панелей. |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.2 | Контроль состояния ( работоспособности |  |  | постоянно |  |
|  | подсветки) информационных знаков, входов |  |  |  |
|  | в подъезды (домовые знаки и т.д.). |  |  |  |  |  |
|  | В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работы,включая ремонт и установку информационных знаков | Согласно перечня и плана мероприятий (текущий ремонт) |  |
| 1.9.3 | Выявление нарушений и эксплуатационных качеств | постоянно |
|  | несущих конструкций, гидроизоляции, элементов |  |
|  | металлических ограждений на балконах, лоджиях |  |
|  | и козырьках. |  |  |  |  |  | Согласно перечня и плана мероприятий (текущий ремонт) |
|  | В случае выявления повреждений и нарушений – |  |
|  | разработка |  | (при | необходимости) | плана |  |
|  | восстановительных | работ | и | проведение |  |
|  | восстановительных работ |  |  |  |  |
| 1.9.4 | Контроль состояния и восстановление или замена | постоянно |
|  | отдельных элементов крылец и зонтов над входами в |  |
|  | здание, в подвалы и над балконами. |  |  | Согласно перечня и плана мероприятий (текущий ремонт) |
|  | В случае выявления повреждений и нарушений – |  |
|  | разработка |  | (при | необходимости) | плана |  |
|  | восстановительных | работ | и | проведение |  |
|  | восстановительных работ |  |  |  |  |
| 1.9.5 | Контроль | состояния и | восстановление | плотности | постоянно |
|  | притворов входных дверей, самозакрывающихся |  |
|  | устройств (доводчики, пружины), ограничителей |  |
|  | хода дверей (остановы). |  |  |  |  | Согласно перечня и плана мероприятий (текущий ремонт) |
|  | В случае выявления повреждений и нарушений – |  |
|  | разработка |  | (при | необходимости) | плана |  |
|  | восстановительных | работ | и | проведение |  |
|  | восстановительных работ, включая укрепление, |  |
|  | утепление и мелкий ремонт входных дверей, а также |  |
|  | установку пружин на них и самозакрывающихся |  |
|  | устройствах |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.6 | Проверка и очистка выступающих элементов | по мере |
|  | фасадов от скопления снега, снежных навесов, | необходимости |
|  | сосулек и наледи в осенний, весенний и зимний |  |
|  | периоды |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Работы, | выполняемые в | целях | надлежащего |  |
|  | содержания | перегородок | в | помещениях, |  |
|  | относящихся к общему имуществу |  |  |  |
| 1.10.1 | Выявление зыбкости, выпучивания, наличия | постоянно |
|  | трещин в теле перегородок и в местах сопряжения |  |
|  | между собой и с капитальными стенами, |  |
|  | перекрытиями, отопительными панелями, дверными |  |
|  | коробками, в местах установки санитарно- |  |
|  | технических приборов и прохождения различных |  |
|  | трубопроводов. |  |  |  |  |  |  |
|  | В случае выявления повреждений и нарушений – | Согласно перечня и плана мероприятий (текущий ремонт) |
|  | разработка (при необходимости) плана |  |  |  |
|  | восстановительных | работ |  | и | проведение |  |
|  | восстановительных работ |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Работы, выполняемые в целях надлежащего |  |
|  | содержания внутренней отделки помещений, |  |
|  | относящихся к общему имуществу |  |  |  |  |
| 1.11.1 | Проверка состояния внутренней отделки. |  |  | постоянно |
|  | В случае угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию – устранение выявленных нарушений | Согласно перечня и плана мероприятий (текущий ремонт) |
| 1.12 | Работы, выполняемые в целях надлежащего |  |
|  | содержания полов помещений, относящихся к |  |
|  | общему имуществу |  |  |  |  |  |  |
| 1.12.1 | Проверка состояния основания и поверхностного | постоянно |
|  | слоя полов. |  |  |  |  |  |  |  | Согласно перечня и плана мероприятий (текущий ремонт) |
|  | В случае выявления повреждений и нарушений – |  |
|  | разработка |  | (при | необходимости) | плана |  |
|  | восстановительных | работ |  | и | проведение |  |
|  | восстановительных работ |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Работы, выполняемые в целях надлежащего |  |
|  | содержания оконных и дверных заполнений |  |
|  | помещений, относящихся к общему имуществу |  |
| 1.13.1 | Проверка целостности оконных и дверных |  |  | постоянно |
|  | заполнений, плотности притворов, механической |  |
|  | прочности и работоспособности фурнитуры |  |  |
|  | элементов оконных и дверных заполнений. |  |  |
|  | В случае выявления нарушений в отопительный |  |  |
|  | период (с сентября по май) проведение ремонта, | незамедлительно |
|  | включая утепление оконных проемов и замену |  |  |
|  | разбитых стекол. |  |  |  |  |  |  |
|  | В остальных случаях – разработка (при | Согласно перечня и плана мероприятий (текущий ремонт) |
|  | необходимости) плана восстановительных работ и |  |
|  | проведение восстановительных работ |  |  |  |
| 2 | Содержание систем инженерно-технического обеспечения : |  |  |
| 2.1 | Содержание мусоропроводов и мусорокамер |  |
| 2.1.1 | Проверка |  | технического |  | состояния | и | ежемесячно |
|  | работоспособности элементов мусоропровода. |  |  |
|  | При выявлении засоров – их устранение. |  | незамедлительно |
|  | При выявлении повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ, включая восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств мусоропроводов, крышек мусороприемных клапанов и шиберных устройств | согласно плану восстановитель ных работ (текущий ремонт) |
| 2.1.2 | Удаление мусора из мусоросборных камер |  | Через день |  |
| 2.1.3 | Чистка загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования, а также сменных Мусоросборников. Помывка мусорокамеры в летний период | 1 раз в месяц |
| 2.2 | Содержание систем вентиляции |  | постоянно |
| 2.2.1 | Техническое обслуживание и управление оборудованием систем вентиляции, определение работоспособности оборудования и элементов систем. В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и Проведение восстановительных работ | Согласно перечня и плана мероприятий (текущий ремонт) |
| 2.2.2 | Устранение неплотностей в вентиляционных каналах | по мере |
|  | и шахтах, устранение засоров в каналах, в вытяжных | необходимости |
|  | шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена |  |
|  | дефективных вытяжных решеток |  |  |  |  |
|  | и их креплений |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски дефлекторов. В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ | Согласно перечня и плана мероприятий (текущий ремонт) |
| 2.3 | Содержание систем водоснабжения (холодного и горячего), водоотведения |  |
| 2.3.1 | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах) | По мере необходимости и в соответствии с графиком ППР |  |
| 2.3.2 | Контроль параметров теплоносителя и воды |  | постоянно |
|  | (давления, температуры, расхода) |  |  |  |
| 2.3.3 | Принятие мер к восстановлению требуемых | незамедлительно |
|  | параметров отопления и водоснабжения, а также |  |
|  | герметичности систем |  |  |  |  |  |
| 2.3.4 | Контроль состояния контрольно-измерительных | постоянно |
|  | приборов (манометров, термометров и т.п.) |  |  |
| 2.3.5 | Замена неисправных контрольно-измерительных | по мере |
|  | приборов (манометров, термометров и т.п.) |  | необходимости |
| 2.3.6 | Восстановление работоспособности (ремонт, замена) | по мере |
|  | оборудования и водоразборных приборов (кранов и | необходимости |
|  | т.п.), относящихся к общему |  |  |  |  |
|  | имуществу |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.7 | Контроль состояния участков трубопроводов, элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации, а также соединительных элементов | еженедельно |  |
| 2.3.8 | Восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации | незамедлительно |  |
| 2.3.9 | Восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации | незамедлительно |
| 2.3.10 | Переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока | по мере необходимости |  |
| 2.3.11 | Промывка участков водопровода после выполнения | По мере |
|  | ремонтно-строительных работ на водопроводе |  | необзодимости |
| 2.3.12 | Прочистка ливневой канализации | Не реже |
|  |  | 1 раза в год |
| 2.3.13 | Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений | при текущем ремонте с заменой труб |  |
| 2.3.14 | Проведение пробных пусконаладочных работ | при текущем ремонте с заменой труб |  |
| 2.4 | Содержание системы отопления |  |
| 2.4.1 | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах) | постоянно |  |
| 2.4.2 | Контроль параметров теплоносителя (давления, | постоянно |
|  | температуры, расхода) |  |  |  |  |
| 2.4.3 | Принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления, а также герметичности систем | незамедлительно |  |
| 2.4.4 | Контроль состояния контрольно-измерительных | постоянно |
|  | приборов (манометров, термометров и т.п.) |  |  |
| 2.4.5 | Замена неисправных контрольно-измерительных | по мере |
|  | приборов (манометров, термометров и т.п.) |  | необходимости |
| 2.4.6 | Восстановление работоспособности (ремонт, замена) | незамедлительно |
|  | оборудования | и | отопительных | приборов, |  |
|  | относящихся к общему имуществу |  |  |
| 2.4.7 | Промывка централизованных систем теплоснабжения | ежегодно |
|  | для удаления накипно-коррозионных отложений | после |
|  |  |  |  |  |  | окончания |
|  |  |  |  |  |  | отопительного |
|  |  |  |  |  |  | периода, |
| 2.4.8 | Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления | 1 раз в год |  |
| 2.4.9 | Проведение пробных пусконаладочных работ | ежегодно после окончания отопительного периода, а также при текущем ремонте с заменой труб |  |
| 2.4.10 | Удаление воздуха из системы отопления |  | ежегодно |
|  |  |  |  |  |  |  | после |
|  |  |  |  |  |  |  | окончания |
|  |  |  |  |  |  |  | отопительного |
|  |  |  |  |  |  |  | периода, |
|  |  |  |  |  |  |  | а также |
|  |  |  |  |  |  |  | при текущем |
|  |  |  |  |  |  |  | ремонте |
|  |  |  |  |  |  |  | с заменой труб |
| 2.5 | Содержание системы электроснабжения |  |  |
| 2.5.1 | Проверка заземления оболочки электрокабеля, |  | 1 раз в год |
|  | оборудования, | замеры сопротивления изоляции |  |
|  | проводов, трубопроводов и восстановление цепей |  |
|  | заземления по результатам проверки |  |  |  |  |
| 2.5.2 | Проверка и обеспечение работоспособности |  | постоянно |
|  | устройств защитного отключения |  |  |  |  |
| 2.5.3 | Техническое обслуживание и ремонт электрических и осветительных установок (проверка работы электроламп, при необходимости снятие и установка плафонов, смена и ремонт штепсельных розеток и другие работы), элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования | 1 раз в год |  |
| 2.5.4 | Обеспечение освещения лестничных клеток и входов в подъезды путем смены перегоревших лампочек в холлах и тамбурах первых этажей, а также на лестничных клетках и входах в подъезды | постоянно |
| 2.6 | Осмотры электроплит | 1 раз в год по графику |
| 2.7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания коллективного (общедомового) прибора учета холодной и горячей воды, тепловой и электрической энергии (далее – коллективного прибора учета) |  |  |
| 2.7.1 | Контроль состояния и работоспособности коллективного прибора учета, в том числе наличие или отсутствие механических повреждений, течи и соответствующих пломб. В случае выявления нарушений и повреждений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ, включая очистку фильтров, замену неисправных элементов (расходомеров, магнитно-индукционых датчиков, преобразователей температуры и давления, запорной арматуры и т.д.) | Постоянно Согласно перечня и плана мероприятий (текущий ремонт) |
| 2.7.2 | Техническое обслуживание коллективного прибора | 1 раз в год |  |
|  | учета и его элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.3 | Снятие показаний коллективного прибора учета | ежемесячно |
| 2.7.4 | Обеспечение проведения поверок коллективного прибора учета | в сроки, установленные технической документацией на прибор учета |  |
| 2.7.5 | Проведение | процедуры | допуска | (ввода) | 1 раз в год |
|  | коллективного прибора учета в эксплуатацию: | и после |
|  | - проверка места установки, схемы подключения | установки |
|  | и состояния прибора учета, в том числе наличие | (замены) |
|  | или отсутствие механических повреждений и | прибора учета |
|  | соответствующих пломб; |  |  |  |  |
|  | - установка контрольной одноразовой номерной |  |
|  | пломбы (контрольной пломбы) и (или) знаков |  |
|  | визуального контроля; |  |  |  |  |  |  |
|  | - составление акта допуска коллективного прибора |  |
|  | учета в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) |  |  |
| 2.8.1 | Организация системы диспетчерского контроля | постоянно |  |
|  | и обеспечение диспетчерской связи с кабиной |  |  |  |
|  | лифта |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.2 | Обеспечение проведения осмотров, технического | согласно |
|  | обслуживания и ремонт лифта (лифтов): |  | графику |
|  | - текущее техническое обслуживание; | постоянно |
|  | - полугодовое техническое обслуживание |  | 1 раз |
|  |  |  |  |  |  |  | в 6 месяцев |
| 2.8.3 | Обеспечение проведения аварийного обслуживания | круглосуточно |
|  | лифта (лифтов), включая ликвидацию сбоев в работе |  |
|  | лифтов и системы диспетчерского контроля с |  |
|  | обеспечением пуска остановившихся лифтов, а |  |
|  | также проведение работ по освобождению |  |
|  | пассажиров |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.4 | Обеспечение | проведения | технического | 1 раз в год |
|  | освидетельствования лифта (лифтов), в том числе | по графику, или |
|  | после замены элементов оборудования |  |  | по мере |
|  |  |  |  |  |  |  | необходимости |
| 2.8.5 | Техническое обслуживание и ремонт электрических | постоянно |
|  | и осветительных установок лифтов |  |  |  |
| 2.8.6 | Производственный контроль за соблюдением |  | постоянно |
|  | требований промышленной безопасности |  |  |
| 3 | Содержание иного общего имущества в МКД : |  |
| 3.1 | Уборка лестничных клеток |  |  |
| 3.1.1 | Сухая уборка (подметание) тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов, включая очистку систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов) | 1 раз в неделю |
| 3.1.2 | Влажная уборка (подметание) тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лестничных площадок и маршей 1 этажа | 6 раз в неделю |
| 3.1.3 |  | Влажное подметание мест перед загрузочными | 1 раз в месяц |
|  |  | клапанами мусоропроводов |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 |  | Мытье пола лестничных площадок, маршей, |  | 1 раз в месяц |
|  |  | холлов, тамбуров, лифтовых площадок и лифтовых |  |
|  |  | холлов и кабин, коридоров, галерей |  |  |
| 3.1.5 | Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных Ручек. Мытье окон | 1 раз в год |
| 3.1.6 | Мытье пола кабины лифта | 6 раз в неделю |
| 3.2 | Содержание придомовой территории ( в т.ч. уборка ручная и механизированная, вывоз КГМ) |  |  |
| 3.2.1 |  | Очистка крышек люков колодцев и пожарных |  | по мере |
|  |  | гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше |  | необходимости |
|  |  | 5 см |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 |  | Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка |  | 3 раза в сутки |
|  |  | придомовой территории от снега и льда в дни |  |  |
|  |  | сильных снегопадов |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 |  | Очистка (подметание) придомовой территории |  |  | 1 раз в сутки |
|  |  | от наносного снега толщиной до 2 см в дни |  |  |  |  |
|  |  | без снегопада |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 раз |
|  |  | Очистка придомовой территории (тротуаров) |  | в двое суток |
|  |  | от наледи и льда |  |  |  |  |  | во время |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | гололеда |
| 3.2.5 |  | Очистка и подметание крыльца и площадки |  | 1 раз в сутки в снегопад |
|  |  | у входов в подъезд от наледи и снега |  |  |
| 3.2.6 |  | Посыпка | территории | песком | или | 1 раз в сутки |
|  |  | противогололедными составами и материалами |  | во время |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | гололеда |
| 3.2.7 |  | Очистка урн от мусора |  |  |  |  |  | 3 раза в неделю |
| 3.2.8 | Уборка контейнерных площадок, площадок возле | Через день |
|  | мусоросборных | камер, |  | расположенных | на |  |
|  | придомовой территории |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.9 | Механизированная уборка придомовой территории | по мере |
|  | в холодный период года |  |  |  |  |  | необходимости, |
| 3.2.10 | Очистка от снега тротуаров | шириной 2 м и более, |  | по мере |
|  | проездов, автостоянок со | сгребанием в снежную |  | необходимости, |
|  | кучу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.11 | Погрузка снега погрузчиками в автосамосвалы |  |  | Нет |
| 3.2.12 | Перевозка снега на полигон автосамосвалами |  |  | нет |
| 3.2.13 | Утилизация снега на полигоне |  |  |  | нет |
| 3.2.14 | Работы, выполняемые ручным способом по |  |
|  | содержанию | придомовой | территории, | в теплый |  |
|  | (весенне-летний) период года |  |  |  |  |
| 3.2.15 | Уборка и подметание придомовой территории (асфальтированной), |  |  | 6 раз в неделю |
|  | в том числе территории детской площадки |  |  |  |  |
| 3.2.16 | Уборка и подметание крыльца и площадки у входа в | 3 раза в неделю |
|  | подъезд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.17 | Очистка урн от мусора, установленных возле | 3 раза в неделю |
|  | подъездов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.18 | Промывка урн, установленных возле подъездов |  |  | нет |
| 3.2.19 | Уборка контейнерных площадок, площадок |  |  | нет |
|  | возле мусоросборных камер, расположенных |  |  |  |
|  | на придомовой территории |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.20 | Выкашивание |  | газонов, |  | расположенных | на | 2 раза в течение |
|  | придомовой территории |  |  |  |  |  | периода |
|  | Вырезка сухих ветвей и деревьев, расположенных на придомовой территории | по мере необходимости |
| 3.2.21 | Уборка газонов, расположенных на придомовой |  |  | 3 раза в неделю |
|  | территории |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.22 | Работы по содержанию детских, спортивных |  |  |  |
|  | площадок и их элементов (песочниц, качелей, горок |  |
|  | и другого игрового и спортивного оборудования), |  |
|  | расположенных на придомовой территории |  |  |  |
| 3.2.23 | Контроль состояния и выявление повреждений | 2 раза в год |
|  | элементов | детской, | спортивной | площадки |  |
|  | (песочницы, качели, горки и другого игрового и |  |
|  | спортивного оборудования). |  |  |  | Незамедлительно |
|  | В случае выявления повреждений – проведение |  |
|  | ремонтных работ, включая замену поврежденных |  |
|  | элементов с последующей их окраской | в теплый |  |
|  | (весенне-летний) период (при необходимости) |  |  |  |
| 3.2.24 | Контроль состояния и выявление повреждений ограждения детской, спортивной площадки. В случае выявления повреждений – замена поврежденных участков ограждения с последующей их окраской в теплый (весенне-летний) период (при необходимости) | согласно плану восстановитель ных работ (текущий ремонт) |
| 3.2.25 | Окрашивание поверхности бордюра |  |  | 1 раз в течение |
|  |  |  |  |  |  |  | года |
| 3.2.26 | Вывоз и размещение крупногабаритного мусора (КГМ) |  |  |
| 3.3 | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, |  |  |
| 3.3.1 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов |  | Через день |
| 3.4 | Организация |  | мест | накопления | отработанных | Постоянно по мере необходимости |
|  | ртутьсодержащих ламп; |  |  |  |
|  | сбор отработанных ртутьсодержащих ламп с последующей передачей в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов |  |
| 3.5 | Дезинфекция, дератизация и дезинсекция подвальных помещений и технических подполий | По мере небходимости но не реже 1 раза в год |
| 3.6 | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности |  |  |
|  | Осмотры и обеспечение работоспособного |  | 2 раза в год |
| 3.6.1 | состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, |  |
|  | выходов, систем аварийного освещения |  |
| 3.6.2 | Техническое обслуживание и ремонт систем, | нет |
|  | внутреннего |  |  |  |  |  |  |
|  | противопожарного водопровода |  |  |  |
| 4 | Осуществление аварийно-диспетчерского обслуживания |  |  |
| 4.1 | Осуществление текущего контроля за работой | круглосуточно |
|  | внутридомовых инженерных систем |  |  |  |
| 4.2 | Прием, регистрация и выполнение заявок | круглосуточно |
|  | собственников и пользователей помещений |  |  |
|  | в многоквартирных домах об устранении |  |
|  | неисправностей | и | повреждений | внутридомовых |  |
|  | инженерных систем |  |  |  |  |
| 4.3 | Регистрация заявок в журнале заявок собственников и Пользователей помещений в многоквартирных | круглосуточно |
|  | домах или в автоматизированной системе учета таких заявок (при ее наличии) |  |  |
| 4.4 | Обеспечение | хранения |  | журнала | заявок | постоянно |
|  | собственников и пользователей помещений в |  |
|  | занимаемом |  | аварийно-диспетчерской | службой |  |
|  | помещении |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и ознакомление по желанию собственников и |  |
|  | пользователей | помещений |  | в многоквартирных |  |
|  | домах, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в отношении которых эта служба осуществляет |  |  |
|  | аварийно-диспетчерское |  | обслуживание, | с |  |
|  | внесенными в журнал учета заявок записями |  |  |
| 4.5 | Принятие оперативных мер по обеспечению | круглосуточно |
|  | безопасности граждан в случае возникновения |  |  |
|  | аварийных ситуаций или угрозы их возникновения |  |  |
| 4.6 | Отражение сведений, полученных аварийно- | круглосуточно |
|  | диспетчерской службой в результате непрерывного |  |
|  | контроля за работой инженерного оборудования, |  |  |
|  | в соответствующих журналах |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Обеспечение громкоговорящей (двусторонней) |  | круглосуточно |
|  | связи с пассажирами лифтов |  |  |  |  |  |
| 4.8 | Ликвидация | засоров | внутридомовой инженерной | незамедлительно |
|  | системы водоотведения и мусоропроводов внутри |  |
|  | многоквартирных домов |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Устранение аварийных повреждений внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и внутридомовых систем отопления и электроснабжения | незамедлительно |  |
| 4.10 | Обеспечение оповещения аварийных служб соответствующих ресурсоснабжающих организаций о поступивших сигналах об аварии или повреждении внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и внутридомовых систем отопления и электроснабжения, информационно- телекоммуникационных сетей. | незамедлительно при поступлении сигналов об аварии или повреждении |  |
| 4.11 | Устранение аварий и повреждений внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и внутридомовых систем отопления и электроснабжения, информационно-телекоммуникационных сетей, входящих в состав общего имущества самостоятельно либо с привлечением служб соответствующих ресурсоснабжающих организаций в случаях, когда законодательством Российской Федерации предусмотрены специальные требования к осуществлению ресурсоснабжающими организациями деятельности по аварийно-диспетчерскому обслуживанию, аварийно- диспетчерская служба сообщает об этом в аварийные службы соответствующих ресурсоснабжающих организаций и контролирует устранение ими таких аварий и повреждений | круглосуточно |  |
| 5 | Управление многоквартирным домом: осуществление деятельности по управлению многоквартирным домом в соответствии с установленными стандартами и правилами деятельности по управлению многоквартирными домами,в том числе |  |
| 5.1 | Содержание паспортной службы |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Регистрация и снятие с регистрационного учета граждан по месту пребывания и по месту жительства. Ведение паспортной работы в соответствии с действующим законодательством, выдача справок, касающихся проживающих в жилищном фонде, и прочие услуги | постоянно |  |
| 5.1.2 | Сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений в многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее имущество в многоквартирном доме на основании договоров (по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме), включая ведение актуальных списков в электронном виде и (или) на бумажных носителях с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите персональных данных | постоянно |
| 5.2 | Организация и осуществление расчетов за услуги и работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме (включая услуги и работы по его управлению) и коммунальные услуги | постоянно |  |
| 5.2.1 | Начисление обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации | постоянно |
| 5.2.2 | Оформление платежных документов | 1 раз в месяц |  |
| 5.3 | Осуществление деятельности по управлению МКД |  |  |
| 5.3.1 | прием, хранение и передача технической документации на многоквартирный дом и иных связанных с управлением таким домом документов, предусмотренных Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме | постоянно |  |
| 5.3.2 | подготовка предложений по вопросам содержания и ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме для их рассмотрения общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме | постоянно |  |
| 5.3.3 | организация оказания услуг и выполнения работ, предусмотренных перечнем услуг и работ, утвержденным решением собрания | постоянно |  |
| 5.3.4 | взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам, связанным с деятельностью по управлению многоквартирным домом | постоянно |  |
| 5.3.5 | предоставление собственникам помещений в многоквартирном доме отчетов об исполнении обязательств по управлению многоквартирным домом с периодичностью и в объеме, которые установлены решением собрания и договором управления многоквартирным домом | В первом квартале каждого года |  |
| 5.3.6 | раскрытие информации о деятельности по управлению многоквартирным домом в соответствии со стандартом раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами | В первом квартале каждого года |  |
| 5.3.7 | Осуществление расчетов с ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, поставленные по договорам ресурсоснабжения | ежемесячно |
| 5.3.8 | Ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги, предусмотренную жилищным законодательством Российской Федерации | постоянно |  |
| 5.3.9 | прием и рассмотрение заявок, предложений и обращений собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме | постоянно |  |
| 5.3.10 | обеспечение участия представителей собственников помещений в многоквартирном доме в осуществлении контроля за качеством услуг и работ, в том числе при их приемке | постоянно |  |

Управляющая организация                                                                   Собственники

__________________________                                                           _________________________

___________________________                                                         _________________________

____________________________                                                        _________________________